# Marianka – posudok podzemného priestoru pri tretej kaplnke pri Svätom údolí.

Dňa 15. 12. 2008 vykonali pracovníci Slovenského banského múzea Banská Štiavnica Ing. Lubomír Lužina a Mgr. Peter Jancsy na základe objednávky občianskeho združenia Tál obhliadku podzemných priestorov pri tretej kaplnke vo Svätom údolí v Marianke.

Výsledok obhliadky:

1. Daný priestor je vyrazený banským spôsobom v horninovom prostredí mariatálskej bridlice

(pelitická, sedimentárna v hlbokomorskom prostredí usadená, na Mn bohatá bridlica veku

vrchný lias obalovej jednotky Malých Karpát – v roku 1872 petrograficky popísané a

pomenované J.Hauerom ako Mariataler Dachschiefer), ktorá sa v  lokalite Marianka ťažila

aj na iných miestach pre rôzne účely.

S veľkou pravdepodobnosťou sa jedná o podzemný lom (čiže banské dielo), pretože tvar

podzemných priestorov poukazuje na banícke vedomosti ich tvorcov.

2. Zo stavu podzemných priestorov nie je možné jednoznačne určiť ich vek, pretože spôsob

dobývania a rozpojovania horniny sa stáročia nemenil. V stenách nájdené stopy po vŕtaní

naznačujú použitie klinov alebo rôznych páčidiel. Nemyslíme si, že by sa uplatnili trhacie

práce pomocou výbušnín, nakoľko sa jedná o priestor blízko povrchu a určite bol záujem o

získavanie strelnými prácami nepoškodených veľkých platní bridlice.  Pre určenie veku,

prípadne aj účelu podzemných priestorov doporučujeme štúdium archívnych materiálov

týkajúcich sa histórie výstavby Svätého údolia.

3.V súčasnosti, vzhľadom na stav údolia a rozsah našich vedomostí sa ako najprijateľnejšie

javia dve časové etapy využívania týchto priestorov:

a, pri pôvodnej konfigurácii terénu (do začiatku 18. storočia) bola vstupná štôlňa razená

z povrchu do úbočia svahu, takže pôvodný vstup sa oproti súčasnému nachádza zhruba o

3 m nižšie, asi na úrovni potoka.  Pokiaľ bol podzemný lom využívaný na ťažbu bridlice

pre špeciálne účely (strešná krytina, písacie tabuľky) uskutočnila sa táto ťažba v období,

keď bol priestor prístupný touto pôvodnou chodbou.

b, V 20. rokoch 18. storočia došlo pri príležitosti výstavby kaplniek k navýšeniu terénu

v údolí, čím došlo k zasypaniu pôvodného vchodu do podzemných priestorov. Tieto boli

sprístupnené malou šachticou, ktorá bola vyrazená zvrchu do prístupovej štôlne (takisto je

možné, že tento nový prístup bol razený zo štôlne nahor), aby sa zabezpečil vstup do

podzemných priestorov. Nakoľko by doprava bridlice touto novou šachticou bola

obtiažna predpokladáme, že ďalšie využitie podzemných priestorov po zasypaní

pôvodného ústia už nebolo banícke. Vzhľadom na polohu nového vchodu, ako aj

s prihliadnutím na existenciu nadzemného objektu nad týmto vchodom sa ponúka

interpretácia jeho využitia ako ľadovne (samozrejme nie je možné vylúčiť ani to, že došlo

k zasypaniu vstupnej štôlne ešte pred vyrovnávaním dna údolia a že teda terajšia vstupná

šachtica je oveľa staršia).

c, romantické možnosti využitia tohoto priestoru (úkryt pred Turkami, podzemný depozit

cenností z kláštora…) samozrejme nemožno vylúčiť, ale ani potvrdiť a tu tiež môže

povedať posledné slovo archívny výskum.

4,  Technický stav podzemných priestorov zodpovedá stavu opusteného banského diela, ktoré

je pravidelne zaplavované podzemnou vodou a desaťročia nebolo udržiavané.  Postupne

dochádza k zvetrávaniu a odlupovaniu subhorizontálne uložených vrstiev horniny z povaly.

Týmto dochádza k zasypaniu pôvodnej počvy. Z hľadiska ďalšieho možného využitia

priestoru treba prihliadať na to, že sa s najväčšou pravdepodobnosťou jedná o banské dielo,  ktoré spadá do kompetencie Obvodného banského úradu Bratislava, ktorý by sa mal  vyjadriť k jeho prípadnému ďalšiemu využitiu. Samotné banské dielo, aj keď jeho ústie leží  na súkromnom, prípadne obecnom pozemku, je majetkom štátu a spadá do kompetencie  Ministerstva životného prostredia. Akékoľvek práce pri čistení alebo úprave tohoto priestoru smie vykonávať len firma vlastniaca oprávnenie na banskú činnosť alebo na práce vykonávané banským spôsobom. Samozrejme aj na tieto práce musí byť vypracovaný projekt, ktorý posudzuje a schvaľuje OBÚ Bratislava.

Záver.

Z našej obhliadky nevyplynul jednoznačne účel podzemných priestorov. Tieto však boli vyrazené banským spôsobom ľuďmi s určitými baníckymi vedomosťami, ale skutočný účel a spôsoby využívania týchto priestorov môže odhaliť len archívny výskum.

V Banskej Štiavnici, 9.1.2009                                                            Lubomír Lužina

Peter Jancsy

Literatúra: Encyklopedie geologických věd, Academia, Praha, 1983