| NÁZOV PROJEKTU | Obec Marianka - regenerácia Nám. 4. apríla |
| --- | --- |
| ADRESA | Námestie 4. apríla, 900 33 Marianka |
| STUPEŇ DOKUENTÁCIE | Projekt stavby pre realizáciu |
| INVESTOR | Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka |
| ARCHITEKT | nonconform, Arch. DI Peter Nageler Laudongasse 18/17 , A 1080 Wien +43/1/9294058, office@nonconform.at |
| ZODP. PROJEKTANT | Arch. Dipl. Ing. Peter Nageler, Ing. Boris Hrbáň |
| ČASŤ PROJEKTU / STAVEBNÝ OBJEKT | SO.01 – Architektúra, drobná architektúra a spevnené plochy |
| NÁZOV VÝKRESU | Technická správa |
| PROFESIA | Architektúra |
| DÁTUM | Júl 2009 |

Obec Marianka – regenerácia námestia 4. apríla

1. cieľ projektu

Marianka je jedno z najznámejších a pravdepodobne najstaršie pútne miesto na Slovensku. Kostol s objektom bývalého kláštora so svojou záhradou a priľahlým údolím s kalváriou, ktorý leží priamo v centre, má pre obec veľký význam. Nielen centrum obce, ale aj celá Marianka však boli  v čase komunistického režimu systematicky zanedbávané a poničené. V sedemdesiatych rokoch bola do kláštorného parku postavená škola, ktorej stavba  nerešpektovala svojim charakterom miesto a navyše bola úplne nevhodne umiestnená priamo doprostred parku/záhrady.

Hlavným problémom súčasnej Marianky je to, že centrum obce v podstate chýba. Obyvatelia sa nemajú kde schádzať, stretávať a nemajú sa s čím identifikovať. Nemalú úlohu zohrávajú v živote obce aj pútnici a návštevníci navštevujúci pravidelné púte.

2. urbanistické a architektonické riešenie

Úlohou projektu teda bolo vytvoriť centrum, ktoré bude dostatočne príťažlivé pre návštevníkov, bude ich lákať a vítať, ale predovšetkým bude vľúdne pre obyvateľov, ktorí v ňom budú nachádzať miesto pre každodenné stretávanie a ktoré bude dôstojným centrom obce.

Rozhodnutím neohraničovať námestie žiadnymi novými budovami sa navrhované riešenie námestia vrátilo k pôvodnému konceptu tohto urbánneho priestoru, ktorý v podstate uzatváral kláštornú záhradu a plynule do nej prechádzal.

Centrum sa nachádza v typologicky pomerne komplikovanej situácii. „Námestie“, teda spodná časť riešeného územia, je umiestnené zhruba o 7 výškovývch metrov nižšie ako sa nachádza autobusová zastávka s otočkou, ktorá tvorí hornú časť riešeného územia. Obe časti sú síce prepojené schodiskom, ale inak nie sú spolu previazané.

Narhovaným riešením sa vytvárajú časti, ktoré budú mať rôzny charakter a ktoré budú využívané v iných situáciách a pri iných príležitostiach. Autobusová zastávka v hornej časti má vítať cestujúcich, ktorí prichádzajú na púť, alebo domov, má im ponúknuť prívetivý prvý kontakt s obcou a výhľad na kláštor, kláštornú záhradu a na námestie umiestnené v dolnej časti. Táto horná terasa centrálneho priestoru obce ostáva vo svojom základnom obryse v podstate zachovaná, projekt počíta ale s rekonštrukciou a úpravou jestvujúcich oporných kamenných múrov a s rekonštrukciou jestvujúceho prístrešku zastávky, resp. s jej výmenou za nový, typový prvok.

Riešené a upravované územie pretína cesta, ktorá vedie od hlavnej príjazdovej štátnej cesty ku kláštoru. Tá bude v ďaľšom slúžiť predovšetkým pre chodcov, preto by sa jej prevádzku mala skľudniť tým, že cesta  je navrhovaná užšia ako v súčasnosti a predovšetkým ponúka nerovnomerný povrch, ktorý nabáda vodičov k ostražitosti, vrátane osadenia retardéru.

Veľkú plochu centrálneho priestoru zaberá zelená plocha - záhrada, ktorá prilieha ku kláštoru, a ktorá začína na spodnej hrane vyššie uvedenej cesty. Ako už bolo uvedené, v 70-tych rokoch bola polovica záhrady zabraná vrámci výstavby školy a vyčlenená ako školský dvor. Projekt vychádza z rozhodnutia obce, že čisto pre potreby školy bude stačiť iba spodná časť jestvujúceho školského dvora (cca. jedna tretina) a zvyšná časť bude po úprave na park na základe tohto projektu sprístupnená pre verejnosť. Školská budova sa tak dostane viac do centra diania a zároveň bude môcť verejnosť využívať vzniknutý park.

Pôvodné schody, ktoré spájali prostrednú cestu a spodnú časť námestia pred školou, budú rozšírené tak, aby ich bolo možné využívať aj na sedenie a tým aj využívať priestor námestia ako prípadné javisko počas možných spoločenských akcií. Schody, resp. výškový rozdiel terénu je natoľko výrazný, že sa mu prispôsobuje celý koncepciu územia. Štandardné schody prechádzajú do dláždených stupňov vysokých max. 48 cm, tak aby na nich bolo možné pohodlne sedieť a zároveň nebolo potrebné zábradlie. Dláždené stupne sa postupne menia na stupne zatrávnené, ktoré voľne prechádzajú do zatrávnenej plochy parku.

Škola bude v tejto fáze ponechaná bez úprav, ale bude pripravená absorbovať akékoľvek neskoršie úpravy. Navrhovaným riešením sa nezamedzuje akýmkoľvek budúcim zmenám, naopak, vďaka navrhovanému riešeniu námestia bude v budúcnosti možné súčasný vedľajší vstup prispôsobiť tak, aby mohol slúžiť aj ako vstup hlavný a aby sa v budúcnosti mohlo nezávisle zvážiť, ktorý z oboch vchodov bude mať väčšiu prioritu.

Hlavná časť námestia bude mať rovnakú polohu ako doteraz, iba bude čiastočne rozšírená tak, že jej východná strana bude nadväzovať na budovu školy. Pred školou tak vznikne priestranstvo, umožňujúce konanie rôznych spoločenských akcií (napr. divadlo, kolotoče). V blízkosti potoka je utvorený intímnejší priestor s lavičkami, nízkymi stromami a decentným osvetlením. Námestie pokračuje ďalej až k potoku, ku ktorému klesajú schody, ponúkajúce nerušený odpočinok v tieni pri tečúcej vode.

Jestvujúci školský dvor bude rozdelený na tri časti. Severná časť, ktorá je priľahlá k prostrednej cesty, sa stane verejne prístupným parkom, vo východnej časti, priľahlej ku kláštornej záhrade, sú verejne prístupné detské ihriská, zatrávnená plocha na loptové hry  a streetbalové ihrisko. Čisto školská záhrada ostane v južnej časti, priľahlej k potoku, resp. pozdĺž pokračovania Školskej ulice.

3. technické riešenie

3.1. zemné práce a výkopy

Vzhľadom na to, že projekt nepočíta so žiadnou zásadnou zemnou terénnych pomerov v riešenom území, viaže sa rozsah zemných prác len na nevyhnutné a pre pokládku nových povrchov spevnených plôch potrebné odstránenie jestvujúcich konštrukcií a následné zrovinnenie jednotlivých častí jestvujúceho terénu, potrebné pre riadnu pokládku nových povrchov.

Výkopové práce sú spojené so základovými konštrukciami pre jednotlivé prvky drobnej architektúry. Všetky uvažované výkopové práce sú jednoduché, bez potreby paženia, iba do nezámrznej hĺbky 90 cm pod okolitý terén. Vykopaná zemina bude vzhľadom na jej minimálny objem, použitá pri drobných terénnych úpravách v riešenom území.

3.2. základy

Základy z prostého betónu, resp. želežobetónu bude potrebné vybudovať pre nasledovné prvky drobnej architektúry:

- P2 – prístrešok autobusovej zastávky – pätkové základy 40x40 cm, do hĺbky min. 90 cm podľa odporúčaní výrobcu typového prístrešku

- P5 – oporný kamenný múrik výšky 120 cm – železobetónové základy v šírke 45 cm pod múrik oddeľujúci priestor hornej časti námestia od priľahlej cestnej komunikácie v celkovej dĺžke 35,1 m, hĺbka základov min. 90 cm

- P6 – odklápací stĺpik – základ a betónové uloženie púzdra sklápacieho stĺpika podľa odporúčaní výrobcu stĺpika, počet 1 ks

- P14 – oporný múrik – základy v šírke 30 cm pod oporný múrik, tvoriaci terénny stupeň plochy námestia, resp. parku, do hĺbky 90 cm, celková dĺžka 40 m

- P15 – oporný múrik – železobetónové základy v šírke 45 cm pod oporný múrik, tvoriaci terénny zlom vyhliadkovou plošinou a hornou časťou námestia, celková dĺžka 25,9 m

So železobetónovými základmi o rozmeroch 40x40x120 cm sa počíta aj pre osadenie stožiarových osvetľovacích telies. Kotvenie stožiarov do základových pätiek bude zrealizované na základe požiadaviek dodávateľa osvetlenia po výbere konkrétnych typov svietidiel. Typy osvetľovacích telies sú špecifikované v projekte verejného osvetlenia.

3.3. Vodorovné konštrukcie

Prevažnú väčšinu vodorovných konštrukcií tvoria nové povrchy spevnených plôch námestia a stupne terénnych schodísk. Ich jednotlivé skladby sú podrobne uvedené v tabuľke výpisov plôch.  V projekte sú obsiahnuté š typy povrchov, čomu zodpovedajú podkladové vrstvy. Asfaltový povrch sa používa na pojazdnú časť pešej zóny v hornej a západnej časti námestia, podklad pre tento povrch zodpovedá štandardnej skladbe pre asfaltové cestné povrchy. Povrch z betónovej dlažby je použitý vzhľadom na potrebu univerzálnosti použitia spevnených plôch. Z toho vyplýva, že nemožno vylúčiť ani občasné vyššie zaťaženie dlažbových povrchov a preto sa v podkladovej vrstve uvažuje s vrstvou podkladového betónu v hrúbke 15 cm na štrkodrvovej vrstve hrúbky 23 cm. V parkovej časti námestia sa uvažuje s jednoduchými zhutnenými štrkopieskovými chodníkmi a zatrávnenými plochami.

3.4. Zvislé konštrukcie

Zvislé murované, resp. betónové konštrukcie zahŕňajú predovšetkým konštrukcie niízkych deliacich a oporných múrikov a terénnych zlomov. Konkrétne sú to nasledujúce prvky:

- P5 - oporný železobetónový múrik, obložený lomovým kameňom, vystužený oceľovou výstužou d10 mm, výška 120 cm, hrúbka v hlave 30 cm, hrúbka v päte 40 cm, celková dĺžka 35,10 m

- P14 – železobetónový oporný múrik, tvoriaci terénny stupeň, vystužený oceľovou výštužou d10 mm, výška 0-40 cm, hrúbka 20 cm, celková dĺžka 40 m

- P15 - železobetónový oporný múrik, tvoriaci terénny zlom vyhliadkovej terasy, vystužený oceľovou výštužou d12 mm, obložený lomovým kameňom s kusmi veľkosti 20-30 cm, výška 0-180 cm, hrúbka v hlave 30 cm, hrúbka v päte 40 cm, celková dĺžka 25,9 m

3.5. Zámočnícke konštrukcie

Zámočnícke konštrukcie pre jednotlivé prvky sú:

- Oceľové zábradlie na hornej hrane jestvujúceho oporného múru v hornej časti námestia. Konštrukcia je kotevná k podkladovému betónu dláždenej plochy ako aj k hornej časti jestvujúceho oporného múru.

- oceľová konštrukcia kruhovej atypovej lavičky P12 okolo stromov P16 a P18, uzavreté zvárané profily obdĺžnikového prierezu 40x60 mm,  povrchovo upravené vypaľovanou práškovou farbou antracitovej farby, šírka 30 cm, výška 40 cm

3.6. Stolárske konštrukcie

Stolárske konštrukcie pozostávajú z výroby a montáže drevených sedacích plôch atypových lavičiek.

- sedacia plocha atypovej kruhovej lavičky vonkajšieho priemeru 210 cm, vnútorného priemeru, zhotovená z 3 radov fošní z tvrdého dreva, hr. 5 cm, š 11 cm, celková šírka 35 cm, s povrchovou úpravou exteriérovým lakom, počet kusov 3

3.7. Montážne a kompletovacie práce

Tieto práce sa predpokladajú pri všetkých osadzovaných prvkoch mestského mobiláru, ktoré nie sú kotvené do pevného betónového základu – lavičky, odpadkové koše, stojan na bicykle, deliace stĺpiky, ako aj pri prvkoch osadzovaných do vopred zhotoveného betónového základu – prístrešok autobusovej zastávky, vysúvací stĺpik, dopravné značky. Osadenie a kotvenie jednotlivých prvkov bude zrealizované podľa doporučení konkrétnych výrobcov.

4. povrchové materiály

Materiály sú zvolené tak, aby zodpovedali miestu a zároveň neboli finančne náročné. Betónová dlažba s kamenným vzhľadom bude použitá na miestach, ktoré majú pre obec väčší význam. Asfalt bude ponechaný na tých miestach pešej zóny, kde je povolený obmedzený vjazd automobilov alebo autobusov. Cesty/chodníky vo verejnom parku budú mať povrch zo spevneného parkového štrkopiesku.

Jestvujúce oporné múriky budú sanované a spevnené. Počíta sa s ich postupným porastením popínavými rastlinami.

ZOZNAM VÝKRESOV ČASTI SO.01

01 – celková situácia

02 – pôdorys

03 – rezy

04 – detaily

SO.01 – VÝPIS SKLADIEB PLôCH a VÝPIS PRVKOV

Výpis skladieb spevnených plôch:

| Skladba 1 | 2.127,6 m2 | betónová dlažba 8 cm (napr. Premac Granum) štrkopieskovy podsyp fr. 4-8 4 cm podkladový beton 10 cm štrkopiesok 10 cm pôvodný podklad |
| --- | --- | --- |
| Skladba 2 | 2.504,0 m2 | Asfaltový koberec mastix strednozrnný AKMS 5 cm infiltračný postrek pôvodný podklad (povrch odfrézovaný do roviny) |
| Skladba 3 | - |  |
| Skladba 5 | 103,0 m2 | betónový stupeň 13,5 cm maltové lôžko 3 cm drenážna betónová vrstva 20 cm štrkopiesok 10 cm pôvodný podklad |
| Skladba 7 | - |  |

Výpis prvkov drobnej architektúry:

| P2 | prístrešok autobusovej zastávky, rozmer cca. 400x200 cm | kovová konštrukcia, bočné steny a zadná stena celopresklené, napr.: mmCite, typ Aureo 310a-LS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P5 | oporný múrik v.1,2m | betón + miestny lomový kameň | dĺžka 35,1m |
| P6 | zahradzovací stĺpik odnímatelný v. 0,8 m | manuálne sklápacia zábrana pre prejazd vozidel, ocelový stĺpik, napr.: Benito Mallorca H220, MMcité SD 150 | 1ks |
| P9 | zahrazovací stĺpik pevný v. 0,9 m | pevná zábrana pre prejazd vozidel, ocelový stĺpik, napr.: Benito Sant Feliu, H213 MMcité SD200 | 10 ks |
| P11 | kamenný oporný múr v. 0,5 - 2,0 m | Vyspravenie jestvujúceho kamenného oporného múru | dĺžka 96,2 m |
| P12 | kruhová lavička r. 210 cm | sedadlo tvrdé drevo, oceľové podpory, bez operadla atyp, materiálovo a tvarovo prispôsobená typovej lavičke P13 | 3 ks |
| P13 | lavička š 160-180 cm | kovová podnož a konštrukcia, výplň tvrdé drevo, napr.: MMcité, typ Miela Benito, typ Delta Eco-E, UM365EB | 7 ks |
| P14 | oporný múrik v 0,4m-0m | betón | 40 m |
| P15 | oporný múrik v 1,8m-0m | betón + miestny lomový kameň | 25,9 m |
| P19 | odpadkový kôš | celokovový, pripadne s dreveným opláštením, pevne osadený na podklad, s odnímatelným košom, napr.: MMcité, typ Diagonál DH115b, alebo typ Nanuk Benito, typ Redonda Mad, PA642 | 10 ks |
| P20 | stojan na bicykle | celokovový stojan, uchytený do zeme, celková dĺžka 300 cm, napr.: Eurofima, typ Classic Benito, typ Bike Rack, VBF06 | 1 ks |
| P21 | zábradlie | oceľová konštrukcia s trubkovou vodorovnou výplňou, kotvená do betónového podkladu pod dlažbu, výška 100 cm, napr.: MMcité SL730 | celková dĺžka 58,4 m |