| NÁZOV PROJEKTU | Obec Marianka - regenerácia Nám. 4. apríla |
| --- | --- |
| ADRESA | Námestie 4. apríla, 900 33 Marianka |
| STUPEŇ DOKUENTÁCIE | Projekt stavby pre realizáciu |
| INVESTOR | Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka |
| ARCHITEKT | nonconform, Arch. DI Peter Nageler Laudongasse 18/17 , A 1080 Wien +43/1/9294058, office@nonconform.at |
| ZODP. PROJEKTANT | Arch. Dipl. Ing. Peter Nageler, Ing. Boris Hrbáň |
| ČASŤ PROJEKTU / STAVEBNÝ OBJEKT | SO.02 – Parkové úpravy |
| NÁZOV VÝKRESU | Technická správa |
| PROFESIA | Architektúra |
| DÁTUM | Júl 2009 |

Obec Marianka – regenerácia námestia 4. apríla

1. cieľ projektu

Marianka je jedno z najznámejších a pravdepodobne najstaršie pútne miesto na Slovensku. Kostol s objektom bývalého kláštora so svojou záhradou a priľahlým údolím s kalváriou, ktorý leží priamo v centre, má pre obec veľký význam. Nielen centrum obce, ale aj celá Marianka však boli  v čase komunistického režimu systematicky zanedbávané a poničené. V sedemdesiatych rokoch bola do kláštorného parku postavená škola, ktorej stavba  nerešpektovala svojim charakterom miesto a navyše bola úplne nevhodne umiestnená priamo doprostred parku/záhrady.

Hlavným problémom súčasnej Marianky je to, že centrum obce v podstate chýba. Obyvatelia sa nemajú kde schádzať, stretávať a nemajú sa s čím identifikovať. Nemalú úlohu zohrávajú v živote obce aj pútnici a návštevníci navštevujúci pravidelné púte.

2. urbanistické a architektonické riešenie

Úlohou projektu teda bolo vytvoriť centrum, ktoré bude dostatočne príťažlivé pre návštevníkov, bude ich lákať a vítať, ale predovšetkým bude vľúdne pre obyvateľov, ktorí v ňom budú nachádzať miesto pre každodenné stretávanie a ktoré bude dôstojným centrom obce.

Rozhodnutím neohraničovať námestie žiadnymi novými budovami sa navrhované riešenie námestia vrátilo k pôvodnému konceptu tohto urbánneho priestoru, ktorý v podstate uzatváral kláštornú záhradu a plynule do nej prechádzal.

Centrum sa nachádza v typologicky pomerne komplikovanej situácii. „Námestie“, teda spodná časť riešeného územia, je umiestnené zhruba o 7 výškovývch metrov nižšie ako sa nachádza autobusová zastávka s otočkou, ktorá tvorí hornú časť riešeného územia. Obe časti sú síce prepojené schodiskom, ale inak nie sú spolu previazané.

Narhovaným riešením sa vytvárajú časti, ktoré budú mať rôzny charakter a ktoré budú využívané v iných situáciách a pri iných príležitostiach. Autobusová zastávka v hornej časti má vítať cestujúcich, ktorí prichádzajú na púť, alebo domov, má im ponúknuť prívetivý prvý kontakt s obcou a výhľad na kláštor, kláštornú záhradu a na námestie umiestnené v dolnej časti. Táto horná terasa centrálneho priestoru obce ostáva vo svojom základnom obryse v podstate zachovaná, projekt počíta ale s rekonštrukciou a úpravou jestvujúcich oporných kamenných múrov a s rekonštrukciou jestvujúceho prístrešku zastávky, resp. s jej výmenou za nový, typový prvok.

Riešené a upravované územie pretína cesta, ktorá vedie od hlavnej príjazdovej štátnej cesty ku kláštoru. Tá bude v ďaľšom slúžiť predovšetkým pre chodcov, preto by sa jej prevádzku mala skľudniť tým, že cesta  je navrhovaná užšia ako v súčasnosti a predovšetkým ponúka nerovnomerný povrch, ktorý nabáda vodičov k ostražitosti, vrátane osadenia retardéru.

Veľkú plochu centrálneho priestoru zaberá zelená plocha - záhrada, ktorá prilieha ku kláštoru, a ktorá začína na spodnej hrane vyššie uvedenej cesty. Ako už bolo uvedené, v 70-tych rokoch bola polovica záhrady zabraná vrámci výstavby školy a vyčlenená ako školský dvor. Projekt vychádza z rozhodnutia obce, že čisto pre potreby školy bude stačiť iba spodná časť jestvujúceho školského dvora (cca. jedna tretina) a zvyšná časť bude po úprave na park na základe tohto projektu sprístupnená pre verejnosť. Školská budova sa tak dostane viac do centra diania a zároveň bude môcť verejnosť využívať vzniknutý park.

Pôvodné schody, ktoré spájali prostrednú cestu a spodnú časť námestia pred školou, budú rozšírené tak, aby ich bolo možné využívať aj na sedenie a tým aj využívať priestor námestia ako prípadné javisko počas možných spoločenských akcií. Schody, resp. výškový rozdiel terénu je natoľko výrazný, že sa mu prispôsobuje celý koncepciu územia. Štandardné schody prechádzajú do dláždených stupňov vysokých max. 48 cm, tak aby na nich bolo možné pohodlne sedieť a zároveň nebolo potrebné zábradlie. Dláždené stupne sa postupne menia na stupne zatrávnené, ktoré voľne prechádzajú do zatrávnenej plochy parku.

Škola bude v tejto fáze ponechaná bez úprav, ale bude pripravená absorbovať akékoľvek neskoršie úpravy. Navrhovaným riešením sa nezamedzuje akýmkoľvek budúcim zmenám, naopak, vďaka navrhovanému riešeniu námestia bude v budúcnosti možné súčasný vedľajší vstup prispôsobiť tak, aby mohol slúžiť aj ako vstup hlavný a aby sa v budúcnosti mohlo nezávisle zvážiť, ktorý z oboch vchodov bude mať väčšiu prioritu.

Hlavná časť námestia bude mať rovnakú polohu ako doteraz, iba bude čiastočne rozšírená tak, že jej východná strana bude nadväzovať na budovu školy. Pred školou tak vznikne priestranstvo, umožňujúce konanie rôznych spoločenských akcií (napr. divadlo, kolotoče). V blízkosti potoka je utvorený intímnejší priestor s lavičkami, nízkymi stromami a decentným osvetlením. Námestie pokračuje ďalej až k potoku, ku ktorému klesajú schody, ponúkajúce nerušený odpočinok v tieni pri tečúcej vode.

Jestvujúci školský dvor bude rozdelený na tri časti. Severná časť, ktorá je priľahlá k prostrednej cesty, sa stane verejne prístupným parkom, vo východnej časti, priľahlej ku kláštornej záhrade, sú verejne prístupné detské ihriská, zatrávnená plocha na loptové hry  a streetbalové ihrisko. Čisto školská, ohradená ostane v južnej časti, priľahlej k potoku, resp. pozdĺž pokračovania Školskej ulice.

3. technické riešenie

3.1. búracie práce

Zahŕňajú zbúranie jestvujúceho nefunkčného objektu bývalej školskej jedálne, odstránenie pôvodných základov tohto objektu a odvoz sutiny na skládku.

3.2. zemné práce a výkopy

Vzhľadom na to, že projekt nepočíta so žiadnou zásadnou zemnou terénnych pomerov v riešenom území, viaže sa rozsah zemných prác len na nevyhnutné a pre pokládku nových povrchov spevnených plôch potrebné odstránenie jestvujúcich konštrukcií a následné zrovinnenie jednotlivých častí jestvujúceho terénu, potrebné pre riadnu pokládku nových povrchov.

Výkopové práce sú spojené so základovými konštrukciami pre jednotlivé prvky drobnej architektúry. Všetky uvažované výkopové práce sú jednoduché, bez potreby paženia, iba do nezámrznej hĺbky 90 cm pod okolitý terén. Vykopaná zemina bude vzhľadom na jej minimálny objem, použitá pri drobných terénnych úpravách v riešenom území.

3.2. Vodorovné konštrukcie

Vodorovné konštrukcie v objekte SO.02 tvoria nové povrchy spevnených plôch parku – teda zhutnený štrkopiesok na zhutnenej štrkodrvine a zatrávnené plochy parku. Jednotlivé skladby sú podrobne uvedené v tabuľke výpisov plôch.

3.3. Zvislé konštrukcie

Zvislé murované, resp. betónové konštrukcie zahŕňajú predovšetkým konštrukcie niízkych deliacich a oporných múrikov a terénnych zlomov. V stavebnom objekte SO.02 sa jedná konkrétne o vyspravenie a vyrovnanie jestvujúceho nízkeho oporno-deliaceho múrika P10 do roviny tak, aby na neho mohla byť osadená priebežná drevená lavička.

3.4. Zámočnícke konštrukcie

- Zámočnícke prvky zahŕňajú len podpery na ukotvenie drevenej sedacej plochy priebežnej lavičky P7. Pozostávajú z plochých uzavretých oceľových pozinkovaných profilov prierezu 30x50 mm, kotevných skrutkami do vrchnej časti betónového múriku. Dĺžka jednotlivého kusu je 30 cm a sú osadzované každých 60 cm.

3.5. Stolárske konštrukcie

Stolárske konštrukcie pozostávajú z výroby a montáže drevenej sedacej plochy atypovej  lavice. Je zhotovená z 3 radov fošní z tvrdého dreva, hr. 5 cm, š 11 cm, celková šírka 35 cm, s povrchovou úpravou exteriérovým lakom, celková dĺžka

4. povrchové materiály

Materiály v parkovej časti sú zvolené tak, aby neboli finančne náročné a zároveň pôsobili príjemne a mäkko. Chodníky v parku budú mať preto povrch zo spevneného parkového piesku. Jestvujúci podporný betónový múrik bude sanovaný a spevnený betónom. Masívna drevená sedacia plocha priebežnej lavičky bude pôsobiť ako robustný ukončujúci prvok trávnatej plochy parku.

ZOZNAM VÝKRESOV ČASTI SO.02

01 – celková situácia

02 – pôdorys

03 - rezy

SO.02 - VÝPIS SKLADIEB PLôCH a VÝPIS PRVKOV

Výpis skladieb plôch:

| Skladba 1 | - |  |
| --- | --- | --- |
| Skladba 2 | - |  |
| Skladba 3 | 282,0 m2 | zhutnená triedená štrkodrvina 5 cm štrkodrvina 15 cm pôvodná zemina |
| Skladba 4 | - |  |
| Skladba 5 | - |  |
| Skladba 6 | - |  |
| Skladba 7 | 1.507,0 m2 | trávnik navezená zemina - substrát 10-15cm pôvodná zemina |

Výpis stavebných prvkov a prvkov drobnej architektúry:

| P1 | zrušený objekt školskej jedálne | búracie práce | 285,8 m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| P7 | priebežná lavička | tvrdé drevo na oceľové profily | dĺžka 73 m |
| P10 | jestvujúci betónový múrik | vyspravený pohľadovým betónom | dĺžka 73 m |

Výpis prvkov zelene:

| P16 | strom veľký | obvod kmenňa do 30 cm, koreňový bal do 60 cm, napr. platan, Platanus hispanica | 2 ks |
| --- | --- | --- | --- |
| P17 | strom malý | bbvod kmeňa do 20 cm, koreňový bal do 40 cm, napr. javor, Acer campestre | 8 ks |
| P18 | strom veľký | obvod kmeňa do 30 cm, koreňový bal do 60 cm, napr. lipa, Tilia platyphyllos | 1 ks |